HL-D90微功耗电动调流阀门使用说明

“HL-D90微功耗电动调流阀门”采用微功耗电机驱动，阀体采用ABS+玻璃纤维，整体结构紧凑，状态显示，接口丰富，可对流体进行：开、关、多级调流、开度锁止等操作，具有状态反馈，自清洗功能。具有完全自主知识产权。

主要参数;

工作电压：直流3.6V----10V

驱动方式：脉宽电平，电平宽度<4S，（建议，在实际工作电压下，自行测定！）

驱动接口：4P防水公头

最小工作压力：0.03MP

最大工作压力：1MP

流体介质颗粒：<1mm

阀门工作外排流体量：<150ml/次

阀门流量曲线：

工作温度：大于流体冰点温度，小于150℃

使用环境：室内、户外。

存放温度：-50℃ ---- +180℃

安装方式：水平、垂直、倾斜

使用说明：

1、阀门提供进口为直径90公制内丝，出口为90阳直承插/75公制内丝。用户可根据需要选择接口与通用管件直接配接使用。

2、阀门标配为4P镀金防水公头，1、2脚为控制脚，接入正电平为开、接入反极性电平为关，用户也可根据阀门窗口指示进行确认，

3、4脚为开阀门反馈（二代阀为通讯线），当阀门开启时输出“0”，其他状态输出“1”

（引线定义：红、黄为电机驱动线，绿、黑为反馈线）

调流及锁止操作

该阀门具有开度锁止功能，特别注意：使用该功能一定要在阀门带压状态下进行！否则将会带来不确定结果。

- 调流操作方法（以手动操作为例）注：与自动控制器配套使用时可参照手动过程时序自行设计子程序。

将手动控制器引线正确接入阀门控制线（参考接口图，不能接错！），将阀门接入管网，并确保阀前有>0.03MP压力才能操作，当要进行多级调流时，注意观察显示窗指示，同时操作阀门从“关”状态运动到“开”状态，并迅速执行“关”同时观察指示窗到“调流”即可停止驱动，此时阀门为执行了一级调流动作，阀门处于通径锁止，阀门开度不受管网压力的影响。在此状态下如要进行2级调流，只需要直接执行“开”，并观察指示窗当运动到“开”状态时，并迅速执行“关”同时观察指示窗到“调流”即可停止驱动，如此，可进行多级调流，直到该压力下的最大流量锁止。

2、最大流量开度锁止：该功能要确保在阀门处于最大压力环境下进行，具体操作：先打开阀门片刻使其稳定在最大流量，此时，执行“关”，观察状态窗口在“调流”时即可停止驱动。此时，阀门处于大流量所在开度（此时的开度与当前的压力成正比），之后不再受管网压力的影响，水损降到最低。以此可降低系统能耗（管网压力只需在开阀门前高压，之后可低压运行）。

由于该阀门产品有多种型号，并且功能及性能不断升级，更改不另行通知，更多信息可关注官方网址：www.hlzhn.com